В входном делителе  NS_3.0_rev_2.6.pdf  на  1:100  стоит емкость 2200 пФ.

Сравнение проводится на приборах массового промышленного выпуска и здесь и там.

Емкость, почти на порядок больше чем обычно принято даже в бывшем отечестве нашем. Заграничные значения еще меньше 1.2 - 2.0 раза.

С1-64  делитель входной  на  1:100   988К +10,1К+110пФ  2кан. , 0-50 МГц

С1-67  делитель входной  на  1:100   988К +10,1К+330пФ  1кан. , 0-10 МГц

С1-68  делитель входной  на  1:100   988К +10,1К+750пФ  Полоса 0 – 1 Мгц

С1-70  делитель входной  на  1:100   988К+10К+120 пФ  1кан.,0-(10-100)МГц вставл_блок

С1-71  делитель входной  на  1:100   988К+10,1К+200 пФ 1кан. , 0 – 2 Мгц

С1-72  делитель входной  на  1:100   988К+10К+130 пФ   1кан. ,  0-10 МГц дерьмо

С1-73  делитель входной  на  1:100   988К+10,1К+180 пФ  1кан. ,  0-5(10) МГц переносной

С1-83  делитель входной  на  1:100   1М+10,2К+200 пФ    2кан. , 0-5 МГц

С1-92  делитель входной  на  1:100   990К+10.1К+70 пФ  2кан. , 0-100 МГц  интересно!!!

С1-93  делитель входной  на  1:100   988К +10,1К+330пФ 2 канала 0-15 МГц

С1-94   делитель входной  на  1:100  1М+10,2+240пФ+Сдоп* 1кан. ,  0-10 МГц

С1-96   делитель входной  на  1:100   988К+10,1К+330пФ  2луча, 0 - 10МГц, герконы

С1-98   делитель входной  на  1:100   988К+10,1К+180пФ  2к., 0 - 50МГц

С1-101  делитель входной  на 1:100   988К+10.1+390пФ  1кан. , 0-5 МГц малогабаритный

С1-107  делитель входной  на 1:100    1М+10,2К+200пФ  1кан. , 0-5 МГц

С1-124  делитель входной  на 1: 50   976К+20,3+220пФ   1кан. ,  0-10 МГц

С1-92  делитель входной  на  1:10  и  1:100  на керамическом носителе  как у Тека   «почти»

2 луча полоса 0-20 Мгц  разработка  начала -70х годов  имел у себя с 76 года на протяжении 10 лет